## Slide 2
Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie
Cywilnym, 24.04.2019, Warszawa
Adrianna Skoracka
Dyrektor Zarządzający LOTOS- Air BP Polska
Zbigniew Kalemba
Dyrektor ds. Operacyjnych LOTOS-Air BP Polska
Zarządzanie ryzkiem związanym z obrotem paliw lotniczych
Notes: LOTOS - Air BP Supervisory Board Meeting

## Slide 3
Wprowadzenie, informacja o rynku
Dystrybucja paliw lotniczych w Polsce- zapewnienie jakości produktu
Proces zarządzania ryzykiem
Plan:
Zapobieganie ryzyku pomyłki w zakresie rodzaju paliwa
Regulacje lokalne, standardy branżowe
Podsumowanie

## Slide 4: Wprowadzenie
Polski rynek paliw lotniczych charakteryzuje się dużym wzrostem na poziomie ponad 20% rok do roku (2016/2017/2018)
Lotos - Air BP Polska sp. z o.o. – Joint Venture (50/50) pomiędzy Grupą LOTOS a BP Europa SE
Zaopatrzenie w produkt JET A-1 – Grupa LOTOS
Spółka jest integralna częścią i przedstawicielem globalnej oferty Air BP
Obecność, sprzedaż i usługi tankowania w 6 portach lotniczych: : GDN, WAW, KTW, LUZ, SZY i POZ
Organizacja : 60 pracowników,
Przychody 2018: 700 milionów złotych
Klienci: tradycyjne linie lotnicze, chartery, cargo, general aviation, wojska amerykańskie, NATO
Główni uczestnicy rynku paliw lotniczych:
PKN Orlen & Orlen Aviation
LOTOS-Air BP Polska
Baltic Ground Services
Port Lotniczy Wrocław
Port lotniczy Rzeszów
Warter Fuels (benzyny lotnicze)
Port Lotniczy Zielona Góra

## Slide 5: Konsumpcja paliwa JET A-1 w Polsce
* 2013-2018: Dane Ministerstwa Finansów oraz POPIHN
W przeciągu kilku lat (2013-2018) rynek JET A-1 wzrósł dwukrotnie.
Wzrost pasażerów ma znaczenie w kontekście zapotrzebowania na produkt JET A-1, ale przede wszystkim dwucyfrowy wzrost budują nowe destynacje.

## Slide 6: JET A-1 a inne paliwa płynne
* Dane Ministerstwa Finansów oraz POPIHN
Chart: Paliwa lotnicze - konsumpcja w Polsce [m3]
| [m3]
JET A-1 | 1300000
AVGAS 100 LL | 5000

## Slide 7: JET A-1 konsumpcja i prognozy, scenariusze
Rynek Europejski:
2016 Europa Jet A-1 produkcja: 36,6 milionów ton
2016 Europa Jet A-1 konsumpcja: 58,6 milionów ton
Udział polskiej produkcji w produkcji europejskiej : około 3%
Polska pozycja zaopatrzeniowa na rynek polski jest na dzisiaj wystarczająca.
Perspektywa dalszych wzrostów (rozwój linii lotniczych w Polsce, rozwój lotnisk i projekt CPK)
Co trendy wzrostu oznaczają dla polskiego rynku paliw lotniczych w kilkuletniej perspektywie?

## Slide 8
2. Dystrybucja paliwa lotniczego JET A-1 w Polsce- zapewnienie jakości produktu

## Slide 9
KTW Katowice
LABP
BGS
ORLEN
LUZ – Lublin
LABP SOLUS
BZG Bydgoszcz – Szwederowo
ORLEN
POZ Poznań
ORLEN
IEG Zielona Góra
AIRPORT
RZE Rzeszów
AIRPORT
GDN Gdańsk
LABP
ORLEN
LCJ Łódź
ORLEN
WMI Warszawa – Modlin
ORLEN
WAW Warszawa
ORLEN
LABP
BGS
WRO Wrocław
AIRPORT
SZY Olsztyn-Mazury
LABP SOLUS
RDO – Radom
SZZ Szczecin
ORLEN
JET A-1 infrastruktura poza portami lotniczymi
Dostawy do magazynów
pośrednich transportem
kolejowym
Dostawy do lotnisk transportem drogowym z magazynów pośrednich lub z rafinerii (oprócz Portu lotniczego w Warszawie)
Dla około 20% paliwa w obrocie nie ma infrastruktury magazynowej w portach lotniczych. Dostawy realizowane są w trybie cysterna drogowa- cysterna lotniskowa.
KRK – Kraków
ORLEN
BGS
PKN ORLEN | 
LOTOS | 
Orlen Olszanica
Orlen Aviation
WAW
Magazyny pośrednie
PERN
Grabowno
3. JET A-1 infrastruktura magazynowa

## Slide 10
Prawie każdy system w statku powietrznym ma swój backup…………
OPRÓCZ PALIWA
Paliwo lotnicze jest paliwem wymagającym najwyższego reżimu jakościowego:
    specyfikacja produktu zdefiniowana w sposób zapewniający eksploatację na ziemi i w powietrzu
    testowany, sprawdzany na każdym etapie dystrybucji od produkcji, poprzez logistykę, magazynowanie do dostawy do skrzydła
    wymaga ostrożności i wrażliwości na wszelkie zidentyfikowane nieprawidłowości na każdym etapie dystrybucji
Dlaczego??......
.…w powietrzu nie ma miejsc parkingowych na przypadek awarii!!

## Slide 11: JET- A1- Łańcuch dystrybucji
Rafineria
Glina
Magazyn
Filtr separator
Filtr separator
Magazyn lotniskowy
Filtr separator
Filtr separator
Cysterna drogowa
Cysterna kolejowa
Barka
FWS/Monitor
Pistolet nadskrzydłowy
FWS/Monitor
Pojazd hydrantowy
Cysterna lotniskowa
Filtr wstępny
Certyfikat Jakości z Rafinerii (RCQ); Certyfikat Analizy (COA); Certyfikat Testu Recertyfikacyjnego (RTC); Certyfikat Testu Okresowego (PTC); Certyfikat Zwolnienia (RC);
Raport z kontroli partii; Raport z kontroli filtra; Raport z kontroli zbiornika

## Slide 12: Tabela minimalnych wymagań testowych JET- A1
Działanie | Sprawdzenie kontrolne | Kontrola wzrokowa +CWD | Kontrola wyglądu
Dostawa rurociągiem (dedykowanym dla wielu produktów) z barki/ nadbrzeżnego zbiornika przed i po rozładunku | x |  | 
Dostawa cysterną kolejową lub drogową | x |  | 
Próbka ze zbiornika, w celu recertyfikacji |  |  | x
Próbka z odwodnienia lotniskowego zbiornika magazynowego, przed dopuszczeniem do wydawania paliwa | x | x | 
Próbka z pkt. odwadniania lotniskowego zbiornika magazynowego- codziennie |  | x | 
Próbka z pkt. odwadniania lotniskowego zbiornika magazynowego, nie będącego w eksploatacji (w trakcie sedymentacji lub czekającego na zwolnienie) |  |  | x
Próbka z punktu odwodnienia filtrów zamontowanych na przyjęciu do zbiorników lotniskowych oraz kontrola filtrów siatkowych. |  |  | x
Próbka z filtrów systemu hydrantowego, filtra załadunkowego oraz pojazdu obsługującego system hydrantowy- codziennie |  | x | 
Punkty odwodnienia cysterny lotniskowej (próbka z odwodnienia cysterny lotniskowej, po jej napełnieniu) |  | x | 
Próbka pobrana podczas tankowania i roztankowywania samolotu |  | x | 
Próbka z przepłukania najniższego punktu pojazdu obsługującego system hydrantowy, przed i po zakończeniu pracy- codziennie |  | x | 
Próbki z przepłukania wszystkich najniższych punktów systemu hydrantowego |  | x | 

## Slide 13: Rzeczywistość GA w zakresie paliwa
E5, E10, (Mogas)
Kontrola jakości, dystrybucja- układy filtrujące, magazynowanie
Grzanie gaźnika, właściwy olej, dodatki, wysokość lotu, sezon
Biokomponenty, prężność par i korki parowe,
Różne silniki, układy paliwowe, silniki Rotax
Avgas 100LL, UL91

## Slide 14
3. Proces zarządzania ryzykiem

## Slide 15: Zarządzanie ryzykiem
Czy rozumiemy jakie wypadki mogą się wydarzyć?
Czy wiemy jakie systemy, procedury, bariery chronią nas przed wypadkami?
Czy otrzymujemy informacje na czas w celu zapewnienia, że bariery, systemy, ludzie pracują zgodnie i skutecznie chronią nas przed wypadkami?

## Slide 16: Przykładowa ocena ryzyka
    PROCES:
    Zespół
    Identyfikacja ryzyka- scenariusze zdarzeń
    Ocena ryzyka, ocena zarządzalności
    Plan działań mający na celu minimalizację poziomu ryzyka
Powtarzalność
Ocena skuteczności barier
Komunikacja
Spójność

## Slide 17
Pożar podczas dostawy paliwa – Denver 2001

## Slide 18
Wyciek paliwa podczas tankowania, zapłon- Miami 1998

## Slide 19: Ryzyko zanieczyszczenia produktu
No fuel heaters in aircraft, ice formation
Damaged filter due to water and dirt

## Slide 20
Ryzyko kolizji z samolotem

## Slide 21
4. Zapobieganie ryzyku pomyłki w zakresie rodzaju paliwa

## Slide 22
Mało prawdopodobne?

## Slide 23: Ryzyko zmieszania
 | Rodzaj paliwa wymaganego |  |  |  | 
Rodzaj paliwa dostarczonego |  | Avgas 100LL | Avgas UL91 | JET (silniki turbinowe) | JET (silniki diesel)
 | Jet Fuel | Konsekwencje: Detonacyjne spalanie w komorach silnika powodujące uszkodzenie i zniszczenie silnika GROZI KATASTROFĄ | Konsekwencje: Detonacyjne spalanie w komorach silnika powodujące uszkodzenie I zniszczenie silnika GROZI KATASTROFĄ | OK | OK *Właściwe działanie zależy od liczby cetanowej dolanego paliwa lotniczego.
 | Avgas 100LL | OK | Konsekwencje: Unieruchomienie silnika, pogorszenie działania i wzrost dodatkowych napraw. NIE GROZI KATASTROFĄ | Konsekwencje: Para wodna może spowodować blokadę układu paliwowego ze względu na inne właściwości benzyny lotniczej. NIE GROZI KATASTROFĄ * *Dla niektórych silników turbinowych Avgas 100LL jest awaryjnym paliwem zastępczym. | Konsekwencje: Utrata mocy, awaria silnika GROZI KATASTROFĄ
 | Avgas UL91 | Konsekwencje: Detonacyjne spalanie w komorach silnika powodujące uszkodzenie i zniszczenie silnika GROZI KATASTROFĄ | OK | Konsekwencje: Para wodna może spowodować blokadę układu paliwowego ze względu na inne właściwości benzyny lotniczej. NIE GROZI KATASTROFĄ ?Pytanie – Czy Avgas UL91 jest dopuszczonym paliwem dla tego typu silników? | Konsekwencje: Utrata mocy, awaria silnika. GROZI KATASTROFĄ

## Slide 24
Bariery chroniące przed zatankowaniem złego paliwa

## Slide 25: Prawidłowe oznakowanie samolotu

## Slide 26: Zasady obowiązujące operatora w przypadku wątpliwości co do rodzaju paliwa
Nie spekuluj, nie podejmuj decyzji samodzielnie
Upewnij się co do rodzaju Paliwa = poproś Pilota o wypełnienie załącznika A10 w celu potwierdzenia rodzaju
W przypadku odmowy Pilota i dalszych niepewności- odmów tankowania
Aircraft Fuelling data sheets- zapoznaj się ze specyfikacją przed zatankowaniem danego rodzaju samolotu

## Slide 27: Ankieta wśród Pilotów
Próbka ankietowana: 548 Pilotów
6% doświadczyło incydentu lub „o mały włos” zmieszania paliwa
33% przyznało, że zna przypadki innych Pilotów, którzy doświadczyli przypadków zmieszania
78% Pilotów uważa, że zmieszanie paliwa jest bardzo rzadkie
86% Pilotów uważa, że obsługa przed lotem chroni ich przed incydentem zmieszania
Ponad 83% Pilotów, w przypadku braku oznakowania i weryfikacji rodzaju paliwa umieściłoby naklejkę otrzymaną od Operatora.

## Slide 28
4. Regulacje lokalne, standardy branżowe

## Slide 29: Standardy branżowe a struktura dokumentów w zakresie operacji i HSSE w LOTOS-Air BP Polska
Usługi intoplane
Bazy paliw
Produkcja, magazynowanie i dystrybucja
HSSE
Air BP Regulations
Fuelling and Quality Control
Podręcznik agenta obsługi naziemnej LOTOS-Air BP
Manual Operacyjny LABP
Polityka zarządzania bezpieczeństwem (HSSE) w LOTOS-Air BP Polska

## Slide 30
Podsumowanie

## Slide 31: Podsumowanie
Branża lotnicza- rynek dynamicznie rosnący
  Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia
  Wyzwania infrastrukturalne
  Budowanie jakościowych rozwiązaniach zgodnych z wymaganiami branżowymi
Rynek General Aviation- budowanie rozwiązań szytych na miarę potrzeb, ale bez kompromisów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
Zarządzanie ryzykiem sercem efektywnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem
Ryzyko zmieszania paliwa = śmiertelne konsekwencje
Regularna weryfikacja barier chroniących przed zdarzeniami
Dziękujemy za uwagę