OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

| 1 | Błąd barometryczny wysokościomierza pojawia się, gdy |
| --- | --- |
| 2 | Błąd temperaturowy wysokościomierza pojawia się, gdy |
| 3 | Ciężar elementu 55 kg, ramie 2.3 m. Moment = [kgm] |
| 4 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia, to |
| 5 | Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa (International Standard Atmosphere) definiuje następujące warunki na poziomie morza: temperaturę / ciśnienie / gęstość / gradient temperatury. Podaj ich wartości. |
| 6 | Środek ciężkości jest wyrażony |
| 7 | Środek ciężkości można zdefinować jako |
| 8 | Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 155 kg, odczyt – suma na głównym 320 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.8 m, przód SP – główne 2.4 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości? |
| 9 | Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 205 kg, odczyt – suma na głównym 420 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.9 m, przód SP – główne 2.6 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości? |
| 10 | Uzupełnij wyrażenie (wzór) na moment (siły): Moment = |
| 11 | Wysokość ciśnieniową lotniska danego dnia można ustalić |
| 12 | Wysokość gęstościowa jest to |
| 13 | „Wpływ ziemi” pozwala na |
| 14 | „Wpływ ziemi” to zjawisko polegające na |
| 15 | Aby przy rozbiegu/dobiegu samolotu wystąpiło zjawisko „hydroplanningu” (dynamiczne) muszą wystąpić następujące czynniki: |
| 16 | ASDA Accelerate-Stop Distance Available to suma: |
| 17 | Co to jest V1? |
| 18 | Co to jest V2? |
| 19 | Co to jest V<sub>MBE</sub>? |
| 20 | Co to jest V<sub>X</sub>? |
| 21 | Co to jest V<sub>Y</sub>? |
| 22 | Czy jest prawdziwe, że dystans do lądowania:. |
| 23 | Czy jest prawdziwe, że w przypadku obliczeń do startu |
| 24 | Czy wysoka wilgotność przyczynia się do spadku osiągów samolotu? |
| 25 | Dla każdej kombinacji wysokości lotu i masy samolotu, w zakresie prędkości od minimalnej do maksymalnej istnieje |
| 26 | Duża wysokość gęstościowa (w sosunku do małej wysokości gęstościowej) oznacza |
| 27 | Jak wpłynie na długość rozbiegu samolotu (na danym lotnisku) temperatura otoczenia, gdy jest bliska 0 stopni C w porównaniu z przypadkiem, gdy temperatura otoczenia wynosi +30 stopni C? |
| 28 | Jak wpłynie na długość rozbiegu samolotu (na danym lotnisku) wysoka temperatura otoczenia w porównaniu z przypadkiem, gdy temperatura otoczenia jest niska? |
| 29 | Jak wpłynie na długość rozbiegu samolotu start z lotniska położonego wysoko w górach, w stosunku do startu z lotniska położonego na wysokości 0 m n.p.m. przy takich samych warunkach temperaturowych, takiej samej masie samolotu, takim samym wietrze i ustawianiu klap? |
| 30 | Jak wpłynie użycie większego wychylenia klap (niż zwykle) na długość rozbiegu samolotu? |
| 31 | Jak wpłynie zwiększenie masy samolotu na długość rozbiegu? |
| 32 | Jakie będą efekty zmiany temperatury otoczenia na osiągi samolotu, jeśli wszystkie inne parametry pozostaną niezmnienione? |
| 33 | Jakie będą efekty zmiany temperatury otoczenia na osiągi samolotu, jeśli wszystkie inne parametry pozostaną niezmnienione? |
| 34 | Jest prawdziwe, że:. |
| 35 | Jeśli rzeczywisty ciężar właściwy paliwa nie jest znany, to zgodnie z OPS 1.605(e) (IEM) przyjmuje się masę właściwą dla benzyny (paliwo do silników tłokowych) jako |
| 36 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia to |
| 37 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia to |
| 38 | Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to samolot będzie między innymi:. |
| 39 | Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem to samolot będzie |
| 40 | Kierunek pasa 040°, wiatr 270/18 kt (ATIS). Podaj jakie są składowe wiatru. |
| 41 | Kierunek pasa 150°, wiatr 220/22 kt (ATIS). Podaj jakie są składowe wiatru. |
| 42 | Kierunek pasa 200°, wiatr 080/13 kt (ATIS). Podaj jakie są składowe wiatru. |
| 43 | Kierunek pasa 220°, wiatr 160/26 kt (ATIS).Podaj jakie są składowe wiatru. |
| 44 | Kierunek pasa 330°, wiatr 250/15 kt (ATIS). Podaj jakie są składowe wiatru? |
| 45 | Która z podanych kombinacji warunków pogodowych, panujących na lotnisku podczas startu, przyczyni się do największego spadku osiągów samolotu? |
| 46 | Która z podanych kombinacji warunków pogodowych, panujących na lotnisku podczas startu, przyczyni się do największego spadku osiągów samolotu? |
| 47 | Liczba Macha to stosunek |
| 48 | Maksymalna konstrukcyjna masa do lądowania (OPS 1.607), Maximum Structural Landing Mass, to maksymalna masa do lądowania w każdych okolicznościach, nieprzekraczalna nawet w sytuacjach awaryjnych ze względu na pewność zniszczenia konstrukcji. Czy to zdanie jest prawdziwe? |
| 49 | Maksymalna konstrukcyjna masa do lądowania (Maximum Structural Landing Mass) to |
| 50 | Maksymalna konstrukcyjna masa do startu (OPS 1.607), Maximum Structural Take Off Mass, oznacza (maksymalną) |
| 51 | Maksymalna konstrukcyjna masa do startu (OPS 1.607), Maximum Structural Take Off Mass, oznacza |
| 52 | Maksymalna masa bez paliwa (OPS 1.607), Maximum Zero Fuel Mass, to |
| 53 | Mała wysokość gęstościowa oznacza, że |
| 54 | Masa operacyjna (operating mass) to |
| 55 | Masa samolotu, wiatr i ustawianie klap są takie same dla obydwu przypadków. Jak wpłynie na długość rozbiegu samolotu start z lotniska położonego wysoko w górach, w gorącym kilimacie (temperatura +30C) w stosunku do rozbiegu w chłodny dzień (temperatura +5C) z lotniska położonego na 0 m n.p.m.? |
| 56 | Moment pochylający działa na samolot ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie |
| 57 | Najbardziej ekonomiczny z punktu widzenia zużycia paliwa / zasięgu kąt natarcia to taki, który wytwarza:. |
| 58 | Efekt „wpływu ziemi” powoduje, że |
| 59 | Odnośnie wpływu oblodzenia na osiągi statków powietrznych prawdą jest, że |
| 60 | Określenie Clearway w odniesieniu do długości pasów na lotnisku oznacza, że za pasem TORA znajduje się obszar |
| 61 | Opad dużych przechłodzonych kropli wody (SLD) to zjawisko |
| 62 | W jakim dokumencie będą znajdowały się organiczenia i wymagania związane z załadowaniem i wyważeniem samolotu? |
| 63 | Osiągi statku powietrznego (SP) gross performance określa się jako |
| 64 | Podczas wykonywania prawidłowego zakrętu z przechyleniem 60 stopni |
| 65 | Podczas zakrętu |
| 66 | Przeciążenie wystepujące podczas zakrętu (load factor) to |
| 67 | Przy starcie z pasa nachylene - pod górę – przyspieszenie podczas rozbiegu samolotu będzie ... ,a długość rozbiegu ... :. |
| 68 | Przy starcie z pasa o nachyleniu dodatnim – z góry długość rozbiegu samolotu |
| 69 | Pułap praktyczny to wysokość ciśnieniowa, na której |
| 70 | Z pasa o jakiej nawierzchni rozbieg będzie najdłuższy? |
| 71 | Samolot ma MAC 2.4 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 3.2 m za datum samolotu. Jeśli CG jest 24% to odległość datum – CG wynosi: |
| 72 | Samolot ma MAC 2.5 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 3.1 m za datum samolotu, odległość datum – CG wynosi 3.725 m. Podaj położenie CG w % MAC. |
| 73 | Samolot musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności |
| 74 | Samolot musi być wyważony ze względu na |
| 75 | Skutki przeciążenia to między innymi: |
| 76 | Używając załacznika TW 1 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – podaj właściwe: ZFM / RW / TOM / LM. |
| 77 | Używając załacznika TW 2 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – podaj właściwe: ZFM / RW / TOM / LM. |
| 78 | Używając załacznika TW 3 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – określ masę rampową. |
| 79 | Używając załacznika TW 3 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – określ ZFM i M(TOM). |
| 80 | Używając załacznika TW 3 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – podaj właściwe masy TOM i LM oraz momenty M(TOM) i M(LM) (/100). |
| 81 | Używając załacznika TW 4 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – określ czy prawdą jest, że w podanym przypadku TOM = 3640, a moment/100 do startu M(TOM)= 3101.9 |
| 82 | Używając załacznika TW 4 – tabeli wyważenia statku powietrznego (SP) – podaj właściwe masy: ZFM, RM, TOM i LM oraz momenty M(TOM). |
| 83 | Użycie (wysunięcie) klap zmniejsza |
| 84 | W danym samolocie są dwa położenia klap do startu: 5 i 15 stopni. Na co wpłynie użycie klap 15 zamiast klap 5? |
| 85 | W danym samolocie są dwa położenia klap: 0 i 10 stopni. Aby uzyskać krótszą długość rozbiegu należy użyć klap |
| 86 | Co się stanie w przypadku, kiedy środek ciężkości samolotu znajdzie się poza dopuszczalnymi granicami? Proszę wybrać najbardziej pełną odpowiedź. |
| 87 | W standardowym układzie (klasycznym) środek ciężkości samolotu znajduje się (licząc od przodu) |
| 88 | Ważenie samolotu: przednie kółko 1000 kg, lewe i prawe koła główne po 5000 kg. Odległość między kółkiem przednim i głównymi wynosi 10 m. W jakiej odległości przed kołami głównego podwozia znajduje się środek masy? |
| 89 | Ważenie samolotu: przednie kółko 500 kg, ramię – 2.0 m od datum, lewe i prawe koła główne po 2000 kg, ramię po 3.0 m od datum. Położenie środka masy (od datum) jest w odległości |
| 90 | Jaki jest wpływ wysunięcia klap skrzydłowych na samolot (standardowy układ klasyczny)? |
| 91 | Wraz ze wzrostem wysokości lotu |
| 92 | Wyrażenie na DISA ma postać:. |
| 93 | Wysokość ciśnieniowa lotniska danego dnia można ustalić |
| 94 | Wysokość gęstościowa jest to |
| 95 | Zjawisko „hydroplanningu’” polega na |
| 96 | Zjawisko polegajce na oblodzeniu statecznika poziomego |
| 97 | Żeby zamienić wartość wyrażoną w Imp Gal na wartość wyrażoną w litrach, należy pomnożyć liczbę Imp Gal przez |
| 98 | Żeby zamienić wartość wyrażoną w kg na wartość wyrażoną w lbs, należy pomnożyć liczbę kg przez |
| 99 | Żeby zamienić wartość wyrażoną w lbs na wartość wyrażoną w kg, należy pomnożyć liczbę lbs przez |
| 100 | Żeby zamienić wartość zatankowanego paliwa wyrażoną w litrach na wartość wyrażoną w kg, należy pomnożyć ilość podaną w litrach przez |