WIEDZA OGÓLNA O SAMOLOCIE

| 1 | Usterzenie ogonowe |
| --- | --- |
| 2 | Co mierzy prędkościomierz, będący lotniczym przyrządem pokładowym? |
| 3 | Elementem pomiarowym (czułym) prędkościomierza jest |
| 4 | Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza jest |
| 5 | Hamowanie kołami podwozia jest |
| 6 | Jakie ciśnienie doprowadzane jest do prędkościomierza? |
| 7 | Jakie ciśnienie doprowadzane jest do wysokościomierza? |
| 8 | Jakie parametry odczytuje się z wysokościomierza? |
| 9 | Kadłub o konstrukcji półskorupowej składa się z: |
| 10 | Kadłub o konstrukcji skorupowej składa się z: |
| 11 | Klapka odciążająca służy do |
| 12 | Jaki kolor mają uchwyty i dźwignie w kabinie obsługiwanej przez pilota? |
| 13 | Kompensacja masowa (wyważenie masowe) |
| 14 | Lotki służą do |
| 15 | Na czym polega wychylenie różnicowe lotek? |
| 16 | Jakie jest przeznaczenie klap skrzydłowych? |
| 17 | Radiostacja w czasie nadawania ma możliwość |
| 18 | Radiostacje lotnicze pracują |
| 19 | Układ „miękki“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią |
| 20 | Układ „sztywny“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią |
| 21 | Wysokość bezwzględna to |
| 22 | Wysokość rzeczywista jest to |
| 23 | Wysokość względna to |
| 24 | Co wskazuje amperomierz wychylony w prawo od zera? |
| 25 | Agregaty silnikowe napędzane są |
| 26 | Alternator zbudowany jest z |
| 27 | Z czego zbudowany jest automatyczny układ przeciwpoślizgowy i do czego służy? |
| 28 | Blokada szumów (SQ) w radiostacji UKF służy do |
| 29 | Blokowanie sterów i lotek |
| 30 | Ciśnienie oleju mierzone jest |
| 31 | Co mierzy trójwskazówkowy kontroler parametrów silnika? |
| 32 | Co można odczytać z wysokościomierza? |
| 33 | Co nazywa się pojemnością ogniwa? |
| 34 | Co nazywa się prędkością podróżną? |
| 35 | Co nazywa się żyroskopem? |
| 36 | Co określa busola magnetyczna? |
| 37 | Co określa deklinacja? |
| 38 | Co określa dewiacja? |
| 39 | Co stanowi nadajnik temperatury oleju w układzie trójwskazówkowego kontrolera parametrów silnika? |
| 40 | Co to jest współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji lotniczej? |
| 41 | Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem? |
| 42 | Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp. stosowane są w konstrukcjach lotniczych? |
| 43 | Czy rozlanie paliwa w rejonie samolotu wpływa na jego bezpieczeństwo? |
| 44 | Czym zabezpieczane są obwody elektryczne na samolocie? |
| 45 | Czynnikiem wykonawczym w instalacji hamowania kołami podwozia głównego jest głównie |
| 46 | Do zabezpieczenia łączności radiowej na statku powietrznym zainstalowane są |
| 47 | Do chowania i wypuszczania podwozia stosowane są głównie instalacje: |
| 48 | Do czego przeznaczony jest manometr ciśnienia paliwa? |
| 49 | Do czego służy rurka spiętrzeniowa na samolocie? |
| 50 | Do czego służy sztuczny horyzont? |
| 51 | Do czego służy termometr temperatury cylindrów? |
| 52 | Do pracy radiokompasu potrzebna jest |
| 53 | Do pracy radiowysokościomierza wykorzystano |
| 54 | Do prawidłowego spalania mieszanki w cylindrach niezbędna jest odpowiednia ilość |
| 55 | Do rozładowania elektrostatycznego samolotu w czasie lotu przeznaczone są rozładowywacze, które przykręcone są do |
| 56 | Dopuszczalny czas pracy silnika na przelotowym zakresie wynosi |
| 57 | Dopuszczalny czas pracy silnika na zakresie startowym zazwyczaj wynosi |
| 58 | Drobne wgniecenia na krawędzi natarcia łopaty śmigła są dopuszczalne |
| 59 | Dźwigar jako element konstrukcyjny samolotu |
| 60 | Element łączący łopaty i mocujący śmigło na wale nazywa się |
| 61 | Element tłumiący drgania silnika przekazywane na płatowiec nazywa się |
| 62 | Elementem otwierającym bezpośrednio zawory jest |
| 63 | Elementem przenoszącym moment obrotowy silnika jest |
| 64 | Elementem uszczelniającym współpracujący tłok i cylinder jest |
| 65 | Elementem utrzymującym zawory w położeniu zamkniętym jest |
| 66 | Elementy skrzydła, na których zainstalowana jest instalacja przeciwoblodzeniowa to |
| 67 | Ewentualne opiłki powstające w czasie pracy silnika można wykryć w |
| 68 | Gaźnik jest przeznaczony do |
| 69 | Gdzie pilot może znaleźć informacje dotyczące ograniczeń eksploatacyjnych silnika? |
| 70 | Głównymi parametrami pracy silnika kontrolowanymi przez pilota są: |
| 71 | Grzybek zaworu dolotowego ma kształt |
| 72 | Grzybek zaworu wylotowego ma kształt |
| 73 | Ile kolorów mają światła pozycyjne? |
| 74 | Ilu przewodowa jest instalacja prądu stałego w samolocie? |
| 75 | Ile stopni swobody ma sztuczny horyzont? |
| 76 | Ile stopni swobody ma zakrętomierz? |
| 77 | Ilość oleju w silniku kontrolowana jest zazwyczaj z wykorzystaniem |
| 78 | Informacji o mocy zespołu napędowego ze śmigłem stałym dostarcza pomiar |
| 79 | Instalacja przeciwpożarowa zabudowana jest głównie |
| 80 | Instrukcja Użytkowania w Locie |
| 81 | Jak nazywa się element pomiarowy (czuły) wysokościomierza? |
| 82 | Jaka jest wartość częstotliwości w sieci prądu przemiennego na samolocie? |
| 83 | Jaka powinna być minimalna wartość napięcia akumulatora w samolocie, sprawdzanego pod obciążeniem? |
| 84 | Jaka energia przetwarzana jest podczas ładowania akumulatora? |
| 85 | Jaka energia przetwarzana jest podczas rozładowania akumulatora? |
| 86 | Jaką pozycję przyjmuje wskaźnik ślizgu zakrętomierza, kiedy informuje o zakręcie skoordynowanym? |
| 87 | Jaki element pomiarowy w prędkościomierzu nazywany jest czułym? |
| 88 | Jaki parametr mierzy prędkościomierz, będący lotniczym przyrządem pokładowym? |
| 89 | Jaki przyrząd lotniczy przeznaczony jest do pomiaru prędkości kątowej zespołu napędowego? |
| 90 | Jaki przyrząd lotniczy służy do odległościowego pomiaru paliwa w zbiornikach? |
| 91 | Jaki przyrząd określa położenie przestrzenne samolotu podczas lotu? |
| 92 | Jaki rodzaj środka odladzającego jest stosowany w instalacji przeciwoblodzeniowej w czasie lotu? |
| 93 | Jakie ciśnienie odbierane jest na samolocie? |
| 94 | Jakie działania należy podjąć, gdy w czasie przeglądu samolotu pilot stwierdzi uszkodzenie pneumatyków kół podwozia? |
| 95 | Jakie elementy silnika wyposażone są w instalację przeciwoblodzeniową? |
| 96 | Jakie główne zespoły płatowca są zabezpieczone przed oblodzeniem? |
| 97 | Jakie przyrządy przeznaczone są do określenia stanu pracy silnika lotniczego? |
| 98 | Jakie wskazania pokazuje woltomierz prądu stałego? |
| 99 | Jakiego typu są sygnalizatory oblodzenia? |
| 100 | Jakość smarowania silnika kontrolowana jest poprzez pomiar |
| 101 | Jednostkowe zużycie paliwa wyrażone jest w |
| 102 | Jednoznaczność namiaru w radiokompasie otrzymuje się |
| 103 | Do czego służy kabina ciśnieniowa? |
| 104 | Kadłub konstrukcji półskorupowej składa się z: |
| 105 | Kadłub konstrukcji skorupowej składa się z: |
| 106 | Kiedy sprawdza się sprawność układu zapłonowego? |
| 107 | Klapka odciążająca |
| 108 | Do czego służą klapy? |
| 109 | Kompensacja masowa |
| 110 | Kurs busoli magnetycznej jest to |
| 111 | Lotki służą do |
| 112 | Lód usuwany jest z krawędzi natarcia skrzydła, zabezpieczonych nakładkami gumowymi (boots), za pomocą |
| 113 | Mechanizm sterowania zaworami to |
| 114 | Moc przekazywana na wał śmigła zwana jest mocą |
| 115 | Moc silnika wraz ze wzrostem wysokości |
| 116 | Moc silnika wysokościowego wraz ze wzrostem wysokości |
| 117 | Moc tracona na pokonanie oporów mechanicznych wraz ze wzrostem temperatury oleju |
| 118 | Moment zapłonu odniesiony do kąta obrotu wału silnika nazywa się kątem |
| 119 | Na czym polega sprawdzenie pracy układu zapłonowego? |
| 120 | Na jakie napięcie znamionowe buduje się prądnice prądu stałego lub alternatory? |
| 121 | Nagły spadek wskazań ciśnienia oleju jest zazwyczaj spowodowany |
| 122 | Najmniejsze natężenie ziemskiego pola magnetycznego jest na |
| 123 | Nakazem do włączenia instalacji przeciwoblodzeniowej jest |
| 124 | Niezbędny wydatek powietrza chłodzącego zapewniany jest poprzez zastosowanie odpowiednio ukształtowanych owiewek cylindrów zwanych |
| 125 | Obecność wody w paliwie jest |
| 126 | Od czego uzależnia się moc prądnicy zamontowanej w samolocie? |
| 127 | Odbiornik GPS pozwala na |
| 128 | Odbiornik Markera podaje informację o |
| 129 | Oddzielacze powietrza z oleju silnikowego, ze względu na sposób ich działania, dzieli się na |
| 130 | Odległość mierzona za pomocą radioodległościomierza to |
| 131 | Odpowiednia kolejność pracy cylindrów ma na celu |
| 132 | Odpowiednia kolejność zapłonu ma na celu |
| 133 | Ogrzewanie wlotu do gaźnika ma na celu |
| 134 | Określając wysokość bezwzględną uwzględnia się |
| 135 | Określając wysokość rzeczywistą uwzględnia się |
| 136 | Określając wysokość względną uwzględnia się |
| 137 | Opony niskociśnieniowe przeznaczone są |
| 138 | Opony wysokociśnieniowe |
| 139 | Opracowywanie, zatwierdzanie i wprowadzanie zmian w Instrukcji Użytkowania w Locie |
| 140 | Optymalna temperatura oleju w silniku to (<sup>°</sup>C) |
| 141 | Oświetlenie zewnętrzne samolotu składa się z: |
| 142 | Panele z elementami kontrolnymi i sterującymi radiostacji umieszczane są |
| 143 | Parametrami charakteryzującym rozwijaną aktualnie moc silnika z doładowaniem są |
| 144 | Parametrem kryterialnym do oceny pracy silnikowej instalacji paliwowej jest |
| 145 | Zaznacz wzór pierwszego prawa Kirhoffa. |
| 146 | Podaj kolejność cykli pracy silnika czterosuwowego. |
| 147 | Podgrzewanie silnika gorącym powietrzem w okresie niskich temperatur ma na celu |
| 148 | Podsłuch sygnałów z radiokompasu uzyskuje się |
| 149 | Podstawowym rodzajem pracy radiokompasu jest |
| 150 | Pokładowy dziennik techniczny |
| 151 | Pokrycie skrzydła tzw. pracujące |
| 152 | Pokrycie skrzydła tzw. niepracujące |
| 153 | Pomocnicze pompy podające paliwo zazwyczaj napędzane są |
| 154 | Pompa olejowa napędzana jest |
| 155 | Pompa wtryskowa jest przeznaczona do |
| 156 | Poziom oleju „między kreskami” na miarce bagnetowej oznacza |
| 157 | Pozycja SBYw transponderze służy do |
| 158 | Praca odbiornika GPS oparta jest na |
| 159 | Zaznacz wzór prawa Ohma. |
| 160 | Prądnicami prądu stałego, nazywa się maszyny elektryczne, które służą do przetwarzania energii |
| 161 | Prądnice prądu stałego instalowane na samolotach zbudowane są jako: |
| 162 | Prędkość przyrządową określamy jako |
| 163 | Prędkość rzeczywistą określamy jako |
| 164 | Próbę iskrowników wykonuje się |
| 165 | Przed pokręceniem śmigłem należy upewnić się, że są wyłączone |
| 166 | Przepustnica gaźnika sterowana jest za pomocą |
| 167 | W przypadku awarii prądnicy lub alternatora, na ile jeszcze czasu powinno wystarczyć akumulatora do bezpiecznego lądowania? |
| 168 | Przycisk IDENT w transponderze używany jest |
| 169 | Przyczyną spalania stukowego jest |
| 170 | Przydzielone pasmo częstotliwości w zakresie UKF dla łączności radiowej w lotnictwie cywilnym to |
| 171 | Radiokompas może pracować jako |
| 172 | Radiokompas posiada |
| 173 | Radiokompas służy do |
| 174 | Radiostacja komunikacyjno-nawigacyjna pozwala na |
| 175 | Radiostacja UKF zasilana jest |
| 176 | Radiostacje pokładowe UKF budowane są w układzie: |
| 177 | Radiowysokościomierz informuje o zadanej wysokości za pomocą |
| 178 | Radiowysokościomierz małych wysokości służy do |
| 179 | Radiowysokościomierz posiada możliwość |
| 180 | Reduktor przeznaczony jest do |
| 181 | Silnik gwiazdowy to silnik o układzie cylindrów |
| 182 | Silnik typu bokser to silnik o układzie cylindrów |
| 183 | Siła gazowa działająca na tłok zależy od |
| 184 | Siły i momenty powstające w silniku przenoszone są na płatowiec przez |
| 185 | Skok śmigła (łopat) na zakresie jałowej pracy silnika jest |
| 186 | Skrzydło samolotu |
| 187 | Do czego służą sloty (skrzela)? |
| 188 | Słuchawki i mikrofony załogi w większości statków powietrznych z radiostacją połączono |
| 189 | Spalanie stukowe w silniku powoduje |
| 190 | Sprawdzenie pracy transpondera na ziemi można wykonać za pomocą |
| 191 | Sprężarki doładowujące to zazwyczaj sprężarki |
| 192 | Stan cieplny silnika kontrolowany jest poprzez pomiar |
| 193 | Stan nadawania lub odbioru radiostacji uwarunkowany jest |
| 194 | Sterowanie kołem podwozia przedniego sprzężone jest głównie z |
| 195 | Sterowanie nożne (orczyk) służy |
| 196 | Sterownica ręczna (wolant, drążek) służy |
| 197 | Do czego używane są w budowie samolotów stopy aluminium? |
| 198 | Stosunek objętości całkowitej cylindra do objętości komory spalania nazywamy |
| 199 | Szyby kabiny załogi zabezpieczone są przed oblodzeniem |
| 200 | Śmigło odladzane jest |
| 201 | Śmigło, w którym kąt nastawienia łopat jest regulowany przez pilota, zwane jest śmigłem |
| 202 | Śmigło zabudowane na wale skierowanym przeciwnie do lotu samolotu, to śmigło |
| 203 | Śmigło zabudowane na wale skierowanym zgodnie z lotem samolotu, to śmigło |
| 204 | Świadectwo Zdatności do Lotu Samolotu wydaje |
| 205 | Tarcza krzywkowa jako element rozrządu stosowany jest w silnikach |
| 206 | Temperatura głowic cylindrów mierzona jest |
| 207 | Temperatura oleju mierzona jest |
| 208 | Tłumik shimmi przeznaczony jest do tłumienia drgań |
| 209 | Transponder służy do |
| 210 | Urządzenie oddzielające powietrze, pary oleju i spaliny z odprowadzanego oleju z silnika zwane jest |
| 211 | Urządzenie wytwarzające energię elektryczną zapłonu nazywa się |
| 212 | W amortyzatorach podwozia olejowo-pneumatycznych jako składnik pneumatyczny stosowany jest |
| 213 | W celu sprawdzenia transpondera na ziemi należy |
| 214 | W celu ułatwienia pracy załodze zastosowano |
| 215 | W jaki sposób utrzymuje się żądany kurs? |
| 216 | W jakich jednostkach mierzymy pojemność ogniwa? |
| 217 | W jakich warunkach obsługowych do zasilania wykorzystuje się lotniskowe źródło zasilania? |
| 218 | W jakiej części silnika zainstalowany jest nadajnik przeciwoblodzeniowy? |
| 219 | W niskociśnieniowym silniku wtryskowym mieszanka wytwarzana jest w |
| 220 | W silniku chłodzonym powietrzem najbardziej użebrowane są okolice |
| 221 | W silniku chłodzonym powietrzem znaczna ilość ciepła odprowadzana jest także przez |
| 222 | W silniku gaźnikowym mieszanka palna wytwarzana jest poprzez |
| 223 | W wysokociśnieniowym silniku wtryskowym mieszanka wytwarzana jest w |
| 224 | Wałek rozrządu sprzęgnięty jest bezpośrednio z |
| 225 | Jaka jest wartość napięcia prądu przemiennego jednofazowego? |
| 226 | Jaka jest wartość napięcia prądu przemiennego trójfazowego? |
| 227 | Ważność świadectwa zdatności do lotu samolotu |
| 228 | Właściwa praca transpondera sygnalizowana jest |
| 229 | Wskazania przyrządu żyroskopowego zwanego zakrętomierzem pokazują |
| 230 | Wybieranie łączności między statkami powietrznymi, między służbami naziemnymi, między członkami załogi oraz podsłuch pomocy radionawigacyjnych dokonuje się |
| 231 | Jak wychylają się lotki przy profilu skrzydła niesymetrycznym (wychylenie różnicowe)? |
| 232 | Z jakiego zapasowego źródła zasilania korzysta się, gdy jest awaria prądnicy prądu stałego? |
| 233 | Zabrania się włączać transponder z ustawionymi |
| 234 | Zadanie zmniejszenia sił tarcia i zużycia elementów silnika spełnia |
| 235 | Zadaniem śmigła jest zamiana |
| 236 | Jaki jest zakres i jakie są uprawnienia pilota do wykonywania obsług technicznych przed wykonaniem przez niego lotu na danym statku powietrznym? |
| 237 | Jaki jest zakres pracy radiowysokościomierzy? |
| 238 | Zakrętomierz jako przyrząd żyroskopowy charakteryzuje się tym, że |
| 239 | Zapłon mieszanki w silniku czterosuwowym następuje między |
| 240 | Zasadnicza pompa podająca paliwo jest napędzana |
| 241 | Zasobnik hydrauliczny (hydroakumulator) |
| 242 | Zaznacz wzór na pojemność kondensatora. |
| 243 | Zaznacz źródła prądu przemiennego. |
| 244 | Zaznacz źródła prądu stałego. |
| 245 | Zbyt mały luz zaworowy może spowodować |
| 246 | Ze wzrostem prędkości obrotowej silnika moment obrotowy |
| 247 | Ze wzrostem stopnia sprężania stosowane paliwo powinno mieć |
| 248 | Zestaw urządzeń do łączności składa się z: |
| 249 | Zjawisko kawitacji wpływa na pracę instalacji paliwowej |
| 250 | Zjawisko oblodzenia gaźnika występuje zazwyczaj w warunkach dużej wilgotności i gdy temperatura otoczenia wynosi |
| 251 | Zużycie jednostkowe paliwa w trakcie zubażania mieszanki |
| 252 | Żyromagnetyczna busola odległościowa jest przeznaczona do |