Komunikat wydany na bazie EASA SIB No: 2014-14

Dotyczy: wszystkich operatorów statków powietrznych wykorzystujących system CPDLC w europejskiej przestrzeni powietrznej w modzie VDL 2.

W związku z wyjątkowo dużą ilością zgłoszeń dotyczących problemów z transmisją danych przesyłanych za pomocą łącza CPDLC pracującego w modzie VDL 2, operatorzy korzystający z takiego systemu powinni zapewnić dostosowanie i wdrożenie procedur operacyjnych przewidujących sposób postępowania załogi w przypadku zaistnienia problemów z transmisją danych za pomocą systemu CPDLC oraz uwzględnić na etapie operacyjnego przygotowania lotu możliwość zaistnienia takiego problemu.

Operatorzy powinni również dokonać aktualizacji programów szkolenia w zakresie użytkowania systemu CPDLC z uwzględnieniem powyższych procedur.

W szczególności należy uwzględnić przejście z transmisji CPDLC na tradycyjną transmisję głosową za pomocą radiostacji pokładowej, w przypadku zauważenia problemów z transmisją CPDLC przez załogę.

Operatorzy powinni oprzeć swoje procedury operacyjne oraz program szkolenia na poradniku ICAO Global Operational Data Link Document (GOLD) 2nd Edition dated 26 April 2013.

Przerwy w transmisji w przeważającej ilości przypadków leżą po stronie dostawcy usługi. Zgodnie z informacją opublikowaną przez EASA w dniu 23 maja 2014 roku, obecnie prowadzone są prace zmierzające do ustalenia przyczyn tych nieprawidłowości.

Uwaga:

Należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia problemów z komunikacją realizowaną za pomocą łącza CPDLC, załoga może być zmuszona do wykonania wielokrotnych prób ponownego wysłania komunikatu, co powoduje dodatkowe obciążenie załogi lotniczej. Wielokrotne powtarzanie transmisji generuje dodatkowe obciążenie i niestabilność systemu CPDLC.

Sytuacja taka może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych.