Informacje o egzaminach z wiedzy podstawowej wymaganej do licencji według Part-66 prowadzonych przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną ULC

Egzaminy odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Dodatku II do Part-66 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003r.

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna prowadzi egzaminy testowe z wiedzy podstawowej dla kategorii B licencji mechanika lotniczego. Egzaminy z modułów 7, 9 i 10 zawierają także pytania opisowe.

Pytania testowe wymagają wybrania jednej prawidłowej spośród trzech odpowiedzi. Ilość pytań i czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi określa Tab.1. Podstawą do zaliczenia części testowej jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 75% pytań.

Na pisemną odpowiedź na każde pytanie opisowe przeznaczono dodatkowo 20 minut. Aby zaliczyć każde pytanie opisowe odpowiedź musi zawierać 75% wymaganych punktów kluczowych odnoszących się do pytania i w odpowiedzi nie może pojawić się żaden istotny błąd dotyczący jakiegokolwiek wymaganego punktu.

W przypadku niezaliczenia tylko części testowej lub tylko części opisowej, ponownie podchodzi się jedynie do niezaliczonej części egzaminu.

Tab.1. Liczba pytań testowych i czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

|  |  | Liczba pytań testowych /czas odpowiedzi w minutach |
| --- | --- | --- |
| Lp | Moduł | B1.1 | B1.2 | B1.3 | B1.4 | B2 |
| 1 | Matematyka | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| 2 | Fizyka | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| 3 | Elektrotechnika | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| 4 | Elektronika | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 40/50 |
| 5 | Technika cyfrowa | 40/50 | 20/25 | 40/50 | 20/25 | 70/90 |
| 6 | Materiały i wyroby | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 60/75 |
| 7 | Standardy obsługowe | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 60/75 |
| 8 | Podstawy aerodynamiki | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
| 9 | Czynniki ludzkie | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
| 10 | Prawo i przepisy lotnicze | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| 11a | Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów turbinowych | 130/165 |  |  |  |  |
| 11b | Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów tłokowych |  | 100/125 |  |  |  |
| 12 | Aerodynamika, konstrukcja i systemy śmigłowców |  |  | 115/145 | 115/145 |  |
| 13 | Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych |  |  |  |  | 130/165 |
| 14 | Napędy lotnicze |  |  |  |  | 25/30 |
| 15 | Lotnicze silniki turbinowe | 90/115 |  | 90/115 |  |  |
| 16 | Lotnicze silniki tłokowe |  | 70/90 |  | 70/90 |  |
| 17 | Śmigła | 30/40 | 30/40 |  |  |  |

Przykładowe pytania egzaminacyjne z modułów tematycznych według Part-66

Moduł 1 – Matematyka

- Trzej pracownicy zespołu mają odpowiednio 32, 36 i 37 lat. Jak się ma średnia arytmetyczna ich wieku w stosunku do przeciętnej wieku pracowników całego działu wynoszącej 40 lat?

- jest o 12,5% mniejsza,

- jest o 10% mniejsza,

- średnia działu jest o 12,5% większa.

- Punkt jest dany współrzędnymi kartezjańskimi [ -13, 1]. Jego współrzędne biegunowe to:

- r = 23, Ø = 120º

- r = -23, Ø = 120º

- r = 23, Ø = 150º

- Granicą ciągu n5(3n+1) przy n→∞ jest:

- ∞,

- 0,

- 54.

Moduł 2 – Fizyka

- Od czego zależy numer Z pierwiastka w tablicy układu okresowego?

- od ilości protonów w jądrze,

- od ilości neutronów w jądrze,

- od ilości elektronów na orbitach.

- Co to są naprężenia rozciągające i ściskające?

- siły działające osiowo na jednostkę powierzchni ciała i usiłujące je rozciągnąć lub ścisnąć wzdłuż jednego kierunku,

- siły działające osiowo, usiłujące ciało rozciągnąć lub ścisnąć wzdłuż jednego kierunku,

- siły działające osiowo, usiłujące ciało rozciągnąć lub ścisnąć wzdłuż wielu kierunków.

- Naprężenia styczne w poruszającym się płynie są proporcjonalne do:

- gradientu prędkości,

- prędkości,

- przyspieszenia elementu płynu.

Moduł 3 – Podstawy elektryczności

- Przewód o oporze R przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi:

- 1/4 R,

- 1/2 R,

- 1/6 R.

- W jakim stanie pracy silnik indukcyjny pierścieniowy posiada najmniejszy współczynnik mocy cosφ?

- jałowym,

- zwarcia,

- obciążenia.

- Siłę oddziaływania ładunków na siebie określa:

- prawo Coulomba,

- prawo Pascala,

- prawo Ohma.

Moduł 4 – podstawy elektroniki

- Wtórnik emiterowy jest wzmacniaczem pracującym w układzie:

- wspólnego kolektora WC,

- wspólnego emitera WE,

- wspólnej bramki WB.

- Przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) realizuje następujące funkcje:

- próbkowanie, kwantowanie, kodowanie,

- próbkowanie, testowanie, kodowanie,

- przetwarzanie C/A, kodowanie, dekodowanie.

- Sprawność jest większa dla zasilaczy:

- impulsowych,

- sieciowych,

- liniowych.

Moduł 5 – Techniki cyfrowe i przyrządy elektroniczne

- Dokonaj konwersji liczby 15 z systemu dziesiętnego na system dwójkowy:

- 1111,

- 1101,

- 1110.

- We współczesnych samolotach komunikacyjnych parametry pilotażowo-nawigacyjne przedstawiają przyrządy pokładowe:

- w formie zintegrowanych wskaźników w układzie wskazań typu „T”

(basic T),

- w formie zintegrowanych wskaźników w układzie wskazań typu „podstawowa szóstka” (basic six),

- zintegrowane we wskaźnikach systemu przeziernego (HUD) i rozmieszczone w sposób zależny od zasięgu samolotu.

- System GPS umożliwia określenie:

- pozycji, wysokości i czasu,

- parametrów pilotażowych,

- danych niezawodnościowych.

Moduł 6 – Materiały i sprzęt

- Wartość modułu sprężystości wzdłużnej materiału konstrukcyjnego nie ma wpływu na:

- wytrzymałość na rozciąganie,

- utratę stateczności części,

- częstotliwość drgań własnych.

- Który otwór najbardziej obniży wytrzymałość zmęczeniową części?

- o średnicy 0,5mm,

- o średnicy 1mm,

- o średnicy 2mm.

- Dane są dwa połączenia nitowe: nakładkowe i zakładkowe obciążone w identyczny sposób. Naprężenia dopuszczalne wynoszą ktn, kd=2ktn, d=g (d-średnica nita,

g-grubość blachy). Które z nich przeniesie większą siłę?

- nakładkowe,

- zakładkowe,

- obydwa jednakową.

Moduł 7 – Praktyki obsługowe

- Jakiego urządzenia powinno się używać podczas napełniania pneumatyka koła z wykorzystaniem butli ze sprężonym gazem:

- reduktora z manometrem,

- regulatora szybkości napełniania,

- żadnego z wymienionych.

- W trakcie sprawdzania bezpiecznika topikowego stwierdzono jego przepalenie. Omomierz, którym wykonano sprawdzenie nastawiony był na zakres 20MΩ. Jakie wskazanie miał omomierz?

- wskazanie było poza zakresem,

- około 1MΩ,

- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

- Celem badań nieniszczących (Non Destructive) jest sprawdzenie stanu technicznego detalu lotniczego pod kątem występowania w nim:

- pęknięć i ognisk korozji,

- uszkodzeń mechanicznych,

- tylko nalotu korozji.

Moduł 8 – Podstawy aerodynamiki

- Linią prądu nazywamy:

- linie wektorowego pola prędkości, do której wektory prędkości są styczne w danej chwili czasu,

- linię, którą zakreśli w czasie ruchu element płynu traktowany jako punkt materialny,

- linię wektorowego pola rotacji rotV→, do której wektory rotacji są styczne w danej chwili czasu.

- Maksymalny zasięg lotu ślizgowego jest równy:

- L= H Kmax

- L= H Kmin

- L= Pn Kmax

- Elementem ustateczniającym samolot podłużnie:

- jest statecznik poziomy ze sterem wysokości lub statecznik płytowy,

- jest statecznik pionowy i ster wysokości,

- są sloty i klapy.

Moduł 9 – Czynnik ludzki

- Wypadkowi lotniczemu należy przypisać właściwości:

- procesu,

- nagłego zdarzenia,

- bliżej nieokreślone.

- Aktualne statystyki wskazują, że procent wypadków spowodowanych błędami w obsłudze technicznej SP osiągnął wartość około:

- 15 procent,

- 50 procent,

- 80 procent.

- Słowo „WARNING” używane w dokumentacji technicznej większości producentów sprzętu lotniczego oznacz:

- ostrzeżenie najwyższego poziomu o niebezpieczeństwie dla człowieka i możliwości uszkodzenia obsługiwanego sprzętu lotniczego,

- ostrzeżenie o materiałach niebezpiecznych użytych w danej procedurze,

- ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia sprzętu lotniczego przez niewłaściwą obsługę.

Moduł 10 – Prawo i przepisy lotnicze

- Działalnością ICAO kieruje:

- Rada,

- Zgromadzenie,

- Sekretariat.

- Jak długo Organizacja Zarządzająca Ciągłą Zdatnością do Lotu powinna przechowywać zapisy szczegółowej dokumentacji dotyczącej obsługi technicznej statku powietrznego:

- 24 miesiące po wycofaniu statku powietrznego z eksploatacji,

- 2 lata,

- 1 rok.

- Przepisy JAR (Joint Aviation Requirements) to przepisy:

- ustanowione prze JAA dla ustanowienia wspólnych standardów bezpieczeństwa i stworzenia równej płaszczyzny dla konkurencji na europejskim rynku lotniczym,

- ustanowione przez ICAO dla ustanowienia wspólnych standardów bezpieczeństwa,

- ustanowione przez EUROCONTROL dla ustanowienia wspólnych standardów bezpieczeństwa.

Moduł 11A – Aerodynamika, konstrukcja i instalacje samolotów z silnikami turbinowymi

- Paliwo w skrzydle przechowuje się w:

- szczelnych zbiornikach integralnych,

- w dodatkowych zbiornikach umieszczonych nad skrzydłem dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi instalacji,

- skrzydło nie jest przeznaczone do przechowywania paliwa.

- Swobodne skrzydełko ustawia się równolegle do napływających strug powietrza dzięki:

- symetrycznemu profilowi skrzydełka,

- układowi nadążnemu z elektrycznym silnikiem wykonawczym,

- niesymetrycznemu profilowi skrzydełka.

- Przed wymianą zaworu zlewu odstoju w zbiorniku paliwowym dużego samolotu pasażerskiego powinieneś przygotować:

- pojemnik na ok. 1l na paliwo, które wycieknie podczas wymiany,

- cysternę do zlania całości paliwa z tego zbiornika,

- pojemnik na ok. 20l paliwa, które wycieknie podczas wymiany.

Moduł 11B – Aerodynamika, konstrukcja i instalacje samolotów z silnikami tłokowymi

- Obciążenia skrzydła konstrukcji dźwigarowej przenoszone są głównie przez:

- dźwigar,

- pokrycie skrzydła i elementy wzmacniające,

- pokrycie skrzydła, podłużnice i elementy zamykające (ścianki)

- Jaki rodzaj energii elektrycznej jest rodzajem podstawowym?

- prąd przemienny 3x115/200V AC 400Hz,

- prąd stały 28V DC,

- prąd przemienny 1x115V AC 400Hz.

- Aby tłumić ruchy od drążka pilota przekazywane na rozdzielacz czterokrawędziowy stosuje się tłoczki:

- z przekryciem kanału rozdzielacza,

- bez przekrycia (szczelina równa 0mm),

- z niedokryciem kanału rozdzielacza.

Moduł 12 – Aerodynamika, konstrukcja i instalacje śmigłowców

- Paliwo do zasilania silników śmigłowca przechowuje się w:

- szczelnych zbiornikach w kadłubie,

- dodatkowych zbiornikach umieszczonych nad skrzydłem dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi instalacji,

- w skrzydle śmigłowca.

- Względną wysokość barometryczną (QFE)wyznacza się w odniesieniu do:

- powierzchni izobarycznej o ciśnieniu atmosferycznym na poziomie lotniska startu lub lądowania,

- powierzchni izobarycznej o ciśnieniu atmosferycznym 1013,25hPa

- powierzchni izobarycznej o ciśnieniu odpowiadającym zredukowanemu ciśnieniu lotniska do średniego poziomu morza.

- Wyważenie wirnika nośnego śmigłowca zapobiega przed:

- powstaniu drgań na układzie sterowania i całej konstrukcji,

- nie ma wpływu na powstanie drgań,

- powstaniu drgań typu „shimmy”.

Moduł 13 – Aerodynamika, konstrukcja i instalacje statków powietrznych

- Skrzydło samolotu cechuje się:

- dużym stosunkiem sztywności do masy,

- dużą masą skrzydła i niską sztywnością,

- zmiennymi parametrami układu konstrukcyjno-wytrzymałościowego.

- Pokładowy nadajnik awaryjny ELT:

- włącza się automatycznie, po przekroczeniu przeciążenia pionowego,

- pracuje podczas całego lotu,

- pracuje tylko w razie awarii jednej ze stacji UKF.

- Instalacja klimatyzacji zapewnia:

- komfort pasażerom samolotu,

- jest instalacją dostarczającą pasażerom rozrywki w trakcie długotrwałego lotu,

- umożliwia przeżycie na wysokościach powyżej 7500m nad poziomem morza.

Moduł 14 – Napędy

- Ciąg jest to:

- osiowa wypadkowa sił od ciśnienia na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie kanału przepływowego silnika,

- wypadkowa sił bezwładności wirnika sprężarki i turbiny,

- siła tarcia działająca na wewnętrzną powierzchnię silnika.

- Luzy wierzchołkowe w turbinie w trakcie eksploatacji silnika:

- zmniejszają się,

- zachowują stałą wartość zależną od dokładności montażu,

- zwiększają się.

- Co to jest termopara?

- czujnik temperatury, który składa się z dwóch metali o różnych właściwościach termoelektrycznych, połączonych na stałe ze sobą,

- układ pomiarowy złożony z dwóch termometrów,

- specjalnej konstrukcji termometr do pomiaru temperatury pary.

Moduł 15 – Silniki turbinowe

- Działanie TSO związane jest z:

- przyrostem czynnika roboczego i prędkości,

- ze spadkiem wartości czynnika roboczego a przyrostem prędkości,

- przyrostem czynnika roboczego a ze spadkiem wartości prędkości.

- W turbinie reakcyjnej rozprężanie następuje:

- w wieńcu wirnikowym i dyszowym,

- tylko w wieńcu wirnikowym,

- tylko w wieńcu dyszowym.

- W przypadku silników dwuprzepływowych, jednostkowe zużycie paliwa:

- maleje ze wzrostem współczynnika dwuprzepływowości,

- wzrasta przy wzroście współczynnika dwuprzepływowości,

- jest niezależne od współczynnika dwuprzepływowości.

Moduł 16 – Silniki tłokowe

- Silniki gwiazdowe mają najczęściej:

- 5, 7, 9 cylindrów,

- 5, 6, 7 cylindrów,

- 4, 6, 8 cylindrów.

- Niskociśnieniowe zasilanie wtryskowe to:

- zewnętrzne wytwarzanie mieszanki w układzie dolotowym silnika,

- wewnętrzne wytwarzanie mieszanki w roboczych przestrzeniach cylindrów silnika,

- mieszane zewnętrzno-wewnętrzne wytwarzanie mieszanki.

- W warunkach zimowych przy uruchamianiu silnika w celu obniżenia lepkości oleju stosuje się:

- oleje uprzednio rozcieńczone benzyną lub płynem przeciw zamarzaniu,

- denaturat,

- nic, oleje pracują poprawnie w każdej temperaturze.

Moduł 17 – Śmigła

- Teoria strumieniowa dotyczy:

- śmigła idealnego,

- śmigła 2-łopatowego,

- śmigła 1-łopatowego.

- Rodziny profili dzielimy na:

- serie,

- podrodziny,

- podgrupy.

- Geometryczny skok śmigła to:

- odległość jaką mogłoby pokonać śmigło podczas jednego obrotu przy danym kącie nastawienia łopat,

- odległość jaką rzeczywiście pokonuje samolot podczas jednego obrotu śmigła przy danym kącie nastawienia łopat,

- kąt o jaki obraca się śmigło w stosunku do dystansu jaki pokonuje samolot w tym samym czasie.